Felszín alatti vízkivételről ellátott öntözőtelepek tervdokumentációjának tartalma

Műszaki leírás

- Az öntözőtelep fekvése, határai (mely települések közigazgatási területére esik, milyen helyrajzi számon van nyilvántartva)

- Az öntözőtelep nagysága (bruttó, nettó) ha

- Művelési ág, öntözendő kultúra

- Öntözés módja

- Vízigény meghatározása az éves igényelt vízmennyiségre (m3/év)

- Öntözővíz biztosítása (felszíni vízbeszerzési lehetőség vizsgálata, kút vízikönyvi száma, helyrajzi száma, engedélyezett éves vízmennyisége m3/év)

- Szivattyú (típusa, db száma, meghajtás módja, vízszállítása l/s)

- Öntözőtelep ismertetése, technológiai leírás (öntözőberendezés típusa, db száma, működési elve, nyomócsővezeték hossza, anyaga, csomópontok, vízellátás útvonala)

- Igényelt vízsugár (l/s)

- Vízmérés módja (vízórával rendelkezik, vagy a szivattyú vízszállító képessége és a teljesített gépüzemóra alapján)

- Öntözési idény

Helyszínrajzok

- Általános helyszínrajz 1: 25 000 – 1: 100 000 méretarányban (öntözendő terület és közvetlen környéke, öntözőtelep és kutak feltüntetése)

- Részletes helyszínrajz 1: 10 000 méretarányban (öntözőtelep lehatárolása, öntözőtelep elrendezés vázlata az érintett és szomszédos ingatlanok helyrajzi számának feltüntetésével)

Öntözőtelep berendezéseinek általános terve

- Öntözőtelep vázlata 1: 500 méretarányban

- Nyomócsővezetékek és kutak helyszínrajza 1: 1 000 – 1: 4 000 méretarányban (az érintett ingatlanok helyrajzi számának feltüntetésével)